## СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА

## БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

# РЕШЕНИЕ

от 26 августа 2020 года                                                                                                     № 28

О внесении изменения в приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Лыхма от 26 декабря 2014 года № 40

Совет депутатов сельского поселения Лыхма р е ш и л:

- Внести в приложение «Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Лыхма» к решению Совета депутатов сельского поселения Лыхма от 26 декабря 2014 года №40 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Лыхма» изменение, дополнив раздел I подразделом 11 следующего содержания:

«11. Обеспеченность населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов

Велодорожки в сельском поселении Лыхма должны размещаться с учетом возможности их объединения в единую сеть, связывающую жилые зоны с объектами массового посещения.

Протяженность велодорожек должна быть не менее 1000 метров.

Размещение велодорожек осуществляется из расчета 1 км на 2 тысячи человек.

Проектирование велодорожек необходимо осуществлять в соответствии с ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования, СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Велопарковки необходимо предусматривать на территории микрорайонов, в парках, лесопарках, в пригородной и зеленой зоне, а также на жилых и магистральных улицах регулируемого движения при интенсивности движения более 50 велосипедов в 1 час.

В местах массового скопления людей (у стадионов, парков, выставок и т.д.) следует предусматривать площадки для хранения велосипедов из расчета на 1 место для велосипеда 0,9 м2.

Минимальная обеспеченность местами для хранения (стоянки) велосипедов определяется по следующим нормам:

- предприятия, учреждения, организации – для 10 процентов от количества персонала и единовременных посетителей;

- объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга – для 15 процентов от количества персонала и единовременных посетителей.».

- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Лыхма».

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

###### Глава сельского поселения Лыхма                                                                           Н.В. Бызова